## Slide 1
安徽机电职业技术学院
把操作者作为人机系统中的一个“环节”来研究，人与外界发生联系的主要是三个子系统，即感觉系统、神经系统、运动系统见下图。
3.3 人的视觉与听觉
人机系统示意图

## Slide 2
在人机系统中，人的感知是实现人机交互的前提，是保证人机系统有效运转的重要环节。而人机系统中的最常用的感觉通道是视觉通道（80%）、听觉通道（14%）、触觉和其他通道（6%）。显示装置作为人机信息交互的重要媒介，其设计离不开对人的视觉特性的研究与应用。
安徽机电职业技术学院
3.3 人的视觉与听觉

## Slide 3
3.3.1 人的视觉
1、视觉机能
视觉的机能是视觉器官对客观事物识别能力的总称；它包括视角、视力、视野、色觉和视觉适应等。
安徽机电职业技术学院
3.3 人的视觉与听觉

## Slide 4
（1）视角与视力
视角：视角是被看物尺寸范围的两端点光线射入眼球的相交角度。（如图3-23） 视角α与观察距离L和被看目标物上两点之间的直线距离D有关。
图3-23 眼睛结构示意图
安徽机电职业技术学院
3.3 人的视觉与听觉

## Slide 5
视角可用下式表示：
α=2arctg(D/2L)
α—视角；
D—被看物体上两端点的直线距离；
L—眼睛到被看物体的距离；
当α比较小时，
α/2= arctg(D/2L)≈ D/2L，即α= D/L，
安徽机电职业技术学院
3.3 人的视觉与听觉

## Slide 6
在设计中，视角是确定设计可视对象尺寸大小的依据。
眼睛能分辨被看物体最近两点的视角，称为临界视角。
安徽机电职业技术学院
3.3 人的视觉与听觉

## Slide 7
视力（视敏度）：眼睛分辨物体细微结构能力的一个生理尺度，以临界视角的倒数来表示。当临界视角为1分时，视力等于1.0。
视力=1/能够分辨的最小物体的视角
视力与年龄有关，以20岁平均视力为100，则40岁人约为90，60岁人约为74。因此，考虑照明时，对20岁人的照明条件为100，则对40岁人应为140，60岁人应为200。
安徽机电职业技术学院
3.3 人的视觉与听觉

## Slide 8
（2）视野与视线
视野：是指当人的头部和眼球不动时，人眼能察觉到的空间范围，通常以角度表示。分水平视野（单视野/双视野）和垂直视野。
安徽机电职业技术学院
3.3 人的视觉与听觉

## Slide 9
在水平面内
10°～20°
——辨别字，
5°～30°
——辨别字母，
30°～60°
——颜色视野，
1°
——人最敏锐的视力。
安徽机电职业技术学院
3.3 人的视觉与听觉

## Slide 10
在垂直面内的舒适视线：
直立：水平视线以下10度；
放松立：水平视线以下30度；
坐着：水平视线以下15度
放松坐：水平视线以下38度。
因此，人在轻松的时刻观看展览时，展示物的位置在低于标准视线30°的区域里。
安徽机电职业技术学院
3.3 人的视觉与听觉

## Slide 11
（3）色觉和色视野
色视野是指颜色对眼的刺激能引起感觉的范围。（见图3-29） 白色的视野最大，其次黄、蓝、红、绿等。
图3-29 人的色视野
安徽机电职业技术学院
3.3 人的视觉与听觉

## Slide 12
（4）视区
由于人的感光细胞的特点，人视野里的事物并不都是很清晰。为了显示设计的需要，通常按对物体的辨认效果，即辨认的清晰程度和辨认速度，分为以下4个视区：中心视区、最佳视区、有效视区和最大视区。
安徽机电职业技术学院
3.3 人的视觉与听觉

## Slide 13
（3）视区
安徽机电职业技术学院
3.3 人的视觉与听觉

## Slide 14
（5）暗适应和明适应（视觉的适应）
人眼随视觉环境中光亮度的变化而感受性发生变化的过程，有暗适应和明适应两种。 见图3-31
图3-31 明适应与暗适应
安徽机电职业技术学院
3.3 人的视觉与听觉

## Slide 15
人眼虽有适应性，但明暗适应变化急剧，眼睛难以很好适应，容易导致视力下降，明暗适应过于频繁，则容易使人视疲劳，影响工作效率。因此，根据视觉的明暗适应特征，要求在设计工作面照明时，需使其亮度均匀而且不产生阴影，否则，眼睛的频繁明暗调节，不仅会增加眼睛的疲劳，而且会引起错误操作。
安徽机电职业技术学院
3.3 人的视觉与听觉

## Slide 16
（6）视错觉
人观察外界事物所得印象与真实情况存在差异的现象称为视错觉。视错觉有形状错觉、色彩错觉、物体运动错觉三类。其中形状错觉又有（线段）长短错觉、大小错觉、对比错觉、方向方位错觉、分割错觉、透视错觉、变形错觉等。
安徽机电职业技术学院
3.3 人的视觉与听觉

## Slide 17
渗光错觉，看似
左图大，右图小
分割错觉，看似左图
竖高，右图横宽
透视错觉，看似左边
人小、右边人大
安徽机电职业技术学院
3.3 人的视觉与听觉

## Slide 18
2、视觉特征
1. 疲劳程度：水平优于垂直。
2. 视线变化习惯：左—右，上—下，顺时针。
3. 准确性：水平方向尺寸和比例的估计更准确。
4. 观察情况的优先性：
左上—右上—左下—右下视区，仪表的布置必须考虑这一点。
5. 设计依据：以双眼视野为设计依据。
6. 接受程度：直线轮廓优于曲线轮廓。
视觉的运动规律
安徽机电职业技术学院
3.3 人的视觉与听觉

## Slide 19
右上限
左上限
左下限
右下限
返回

## Slide 20
7、颜色的易辨认顺序：红、绿、黄、白；颜色相配时的易辨认顺序：黄底黑字、黑底白字、蓝底白字、白底黑字、白底红字。
安徽机电职业技术学院
3.3 人的视觉与听觉